ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- Нижняя полка должна находиться на расстоянии от пола не более 30 см.

- Усиливающие уголки устанавливаются на нижней и верхней полках в двух направлениях (в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях).

- Не допускается наращивание стоек стеллажа высотой более 3 м.

- При сборке нескольких секций стеллажа в единую линию рекомендуется каждую промежуточную опору собирать из двух стоек так, чтобы на каждую секцию приходились по четыре “свои” стойки. В противном случае, при сборке «лентой» (шесть стоек на две секции) заявленная грузоподъемность снижается до 250 кг с использованием стоек серии МС - 500,  до 370 кг с использованием стоек серии МС - 750 и 450 кг – стоек серии МС - 900.

- Максимальная нагрузка на одну секцию стеллажа МС - 500 - до 500 кг, МС - 750 - до 750 кг, МС - 900 - до 900 кг, МС - Т - до 2100 кг, независимо от количества полок в одной секции.

- Максимальная нагрузка на одну полку серии МС - 100 составляет 100 кг, МС шириной 1200 мм составляет 100 кг, шириной 1500 мм – 80 кг, с размерами 1500*600 мм – 100 кг, полки остальных размеров – 140 кг. Максимальная нагрузка на одну полку серии МС - 200 составляет 200 кг, МС - Т составляет 300 кг.

- При использовании регулируемых по высоте подпятников у стеллажей серии МС - 750, МС - 900 не допускается нагрузка, превышающая 500 кг на секцию.

- Заявленная грузоподъемность указана при условии нагрузки равномерно распределенной по всей ширине полки.

- При нагрузке свыше 750 кг на секцию обязательна установка крестовин жесткости и уголков на все полки для защиты стеллажа от бокового смещения.

- При сборке стеллажа высотой более 2,5 м обязательно крепление секции к стене.

- Запрещается вставать на полки ногами, облокачиваться и прилагать воздействие иной внешней силы на стеллаж.

- Категорически запрещается передвигать секции стеллажа, находящиеся под нагрузкой.

Нарушение любого из указанных выше пунктов влечет за собой снятие гарантии производителя.